АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОГОРЯНОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕЙКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2010г.

с. Новое Горяново                                                                           №  8

О содержании источников  наружного

водоснабжения, расположенных на

территории Новогоряновского сельского

поселения и служащих для целей пожаротушения.

На основании Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «о пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности  в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003г. и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новогоряновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила содержания источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Новогоряновского сельского поселения и служащих для целей пожаротушения.

2. Обнародовать  настоящее постановление  в соответствии с Уставом Новогоряновского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

4.  Контроль за выполнением настоящего положения возложить на заместителя главы Новогоряновского сельского поселения – Халистову Т.А.

Глава администрации Новогоряновского

сельского поселения:                                                        С.И.Беляев

Приложение

к постановлению главы администрации

Новогоряновского сельского поселения

от 08.04.2010г. № 8

Правила

содержания источников наружного водоснабжения, расположенных

на территории Новогоряновского сельского поселения и служащих

для целей пожаротушения

Термины и определения.

1. Источники  наружного противопожарного водоснабжения:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.2.Гидрант: техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.

1.3. Водозаборное сооружение: гидротехническое сооружение для забора воды из природного или искусственного источника с целью использования ее для нужд водоснабжения, пожаротушения.

1.4. Водоисточник: место естественного или искусственного скопления воды, используемой для водоснабжения.

1.5. Водопровод: система сооружений и устройств, доставляющих воду по трубам от водоисточника к месту потребления.

1.6. Водопроводная сеть: совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления.

1.7. Водопроводный узел: система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.

1.8. Водоснабжение: подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и предприятий.

1.9. Насосная станция: сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

1.10. Резервуар: инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары могут быть металлические, железобетонные.

1.11. Пожарная соединительная головка: быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединении их к пожарному оборудованию и пожарным насосам.

1.12. Стояк - сухотруб: незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды.

Требования пожарной безопасности

2. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. Стоянка

автотранспорта  на крышках колодцев  пожарных гидрантов запрещается.

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При  отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления  в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом

подразделение пожарной охраны.

Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены  бесперебойным питанием.

3. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели

(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

5. В  помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения  и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе – повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов – повысителей должен определяться инструкцией.

Помещения насосных станций противопожарного водопровода населенных пунктов должны иметь прямую связь с пожарной охраной.

6.  Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств должны проверяться  на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

Указанное оборудование должно находиться в исправном состоянии.

7.   При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами 12Х12м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах  на органы местного самоуправления).