Содержание

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
| --- |
|  | Введение……………………………………………………………………………………………................................................................................. ....3 |
| 1. | Общие сведения об объекте проектирования……………………………………………………………………………………………………….........4 |
| 2. | Природные условия и инженерно-геологическая характеристика территории...........................................................................................4 2.1. Климат............................................................................................................................ ....................................................................................4 2.2. Рельеф……………………………………………………………………………………………...................................................................................5 2.3. Почвы…………………………………………………………………………………………….....................................................................................5 2.4. Инженерно-геологическая характеристика............................................................... ...................................................................................6 2.5. Растительный и животный мир………………………………………………………….......................................................................................7 |
| 3 | Структура земель по целевому назначению и использованию.....................................................................................................................8 |
| 4 5 | Население. Демографическая ситуация ..………………………………………………….....................................................................................10 Производственный комплекс …..........................................................................................................................................................................12 |
| 6 | Жилищный фонд ….......................................................……………………………………………………………………………………………….…....13 6.1. Современное состояние……………………………………………………………………....................................................................................13 6.2. Проектное решение…………………………………………………………………………....................................................................................16 |
| 7 | Культурно-бытовое обслуживание населения………………………………………………………………………………………………………..…16 9.1. Современное состояние……………………………………………………………………....................................................................................16 9.2. Проектное решение…………………………………………………………………………....................................................................................18 |
| 8 | Транспортная инфраструктура ………………………………………….............................................................................................................................21 |
|  | 8.1.Современное состояние……………………………………………………………………………………………………………………….....21 8.2. Проектное решение…………………………………………………………………………………………………………………………...….22 |
| 9 | Инженерная инфраструктура.................................................................................................................................................................22 9.1. Современное состояние …………………………………………………………………………………………………………….….…….....22 Водоснабжение.......................................................................................................................................................................................22 Канализация................................................................................................................. ............................................................................23 9.2. Проектное решение………………………………………………………………………………………………………………….…….….….24 Заключительные положения …………………………………………………………………………………………………......…24 |

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Новогоряновского сельского поселения Тейковского района разработан с целью его адаптации  к  современному социально-экономическому положению, новым требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к градостроительной деятельности.

Для достижения указанной цели проведены следующие основные мероприятия:

- произведен градостроительный анализ существующего положения;

- составлены схемы градостроительного зонирования;

- определены принципиальные границы сельских и иных поселений

Новая редакция генерального плана разработана на 2030 год – расчетный срок, на основе и в соответствии со схемой территориального планирования района.

Проект разработан ООО «База»

| Главный архитектор проекта, Директор ООО «БАЗА» Доцент кафедры архитектуры ИГАСУ Председатель правления Союза архитекторов | Постнов В.М. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта | Беляева Е.Г. |
| Руководитель группы | Машина Е.А. |
| Архитекторы | Каткова А.В. |
|  | Шананин В.С. |
|  | Седова А.В. |
|  | Жукова Е.А. |
|  | Секисова К.С. |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Новогоряновское сельское поселение расположено в северной части Тейковского района. На севере граница Новогоряновского сельского поселения совпадает с границей Комсомольского муниципального района, на востоке с западной границей Большеклочковского сельского поселения, на юге - с северной границей Светловского сельского поселения, на западе - с северо-восточной границей Крапивновского сельского поселения.

Важным градоформирующим фактором поселения являются  транспортные коммуникации. По территории поселения проходят  дороги регионального значения — Ростов – Иваново – Н. Новгород, межмуниципального значения – Белые Березы – Новое Горяново, а также дороги местного значения.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах 53,6 км2 .

В состав Новогоряновского сельского поселения входят села: Новое Горяново, Междуреченск, деревни: Малое Клочково, Ново-Василево, с общей численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2009 г. -  1704  человека.

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Ивановской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, село Новое Горяново является административным центром Новогоряновского сельского поселения. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Климат

Климат Тейковского района умеренно континентальный. Продолжительность периода с температурой выше 10 градусов составляет 126 дней, с температурой выше 15 градусов – 75 дней. Климат района характеризуется умеренно-холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Продолжительность безморозного периода составляет 116 дней. Район находится в условиях избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 79%. Атмосферных осадков в среднем за год выпадает до 600 мм. Зимний период продолжается около 5 месяцев. Самым холодным месяцем является январь со средней температурой воздуха 11,8 градуса ниже нуля. Лето начинается в конце мая - начале июня и заканчивается в конце августа. Средняя месячная температура самого теплого месяца июля - 17,4 градуса тепла.

Вывод:

- климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

- на сельскохозяйственных полях могут проводиться мероприятия по снегозадержанию. Здесь возможно возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

- территория благоприятна для развития животноводства, как крупнорогатого, так и мелкорогатого скота.

2.2. Рельеф

Территория Новогоряновского сельского поселения расположена на южном склоне Волжско-Нерльско-Клязминского водораздела, представляющего собой слабо покатую равнину. Территорию поселения рассматривают как переходную область от заволжских лесных массивов и Плесс-Галицкой гряды к Нерльской низине.

Территория имеет общий уклон в юго-восточном направлении. В северной части района абсолютные отметки местности составляют 140-160 м, к югу и юго-востоку убывают до 120-130 м. Вместе с понижением местности изменяется и характер рельефа. Сравнительно расчлененный и повышенный рельеф постепенно становится более сглаженным и спокойным.

В Новогоряновском поселение выделяются следующие типы рельефа:

- крупно-холмистая моренная равнина краевой зоны московского оледенения со слабо развитой гидрографической сетью;

- холмистая равнина московского оледенения, перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками;

- полого-волнистая моренная равнина днепровского оледенения;

- слабо-холмистая флювиогляциальная равнина – область распространения зандровых московских песков;

- область водораздельных болот.

2.3. Почвы

На территории Новогоряновского поселения  преобладают дерново-подзолистые почвы. Кроме того, есть болотные, пойменные, серые лесные типы почв. По механическому составу почвы очень разнообразны: от глинистых до песчаных.

На землях сельскохозяйственных предприятий и организаций поселения преобладают малоплодородные почвы. По агрономическим показателям они всегда характеризовались как низкопродуктивные, нуждающиеся в постоянном окультуривании. На протяжение последних 15 лет сельскохозяйственные угодья эксплуатируются экстенсивными способами: вынос питательных элементов с урожаем существенно превышает их поступление в почву.

Наиболее распространенной ледниковой породой является валунный (моренный) суглинок, который залегает на поверхности слоем различной мощности (от 0,5 до 15 и более метров). Этот суглинок   наряду с содержанием валунов, хряща и песка включает много пылеватых и иловатых частиц.

К ледниковым отложениям относятся также и верхне-валунные пески, покрывающие валунные суглинки слоем различной мощности. Эти пески встречаются в виде отдельных пятен.

К более поздним ледниковым отложениям относятся покровные суглинки, состоящие в основном из пылеватых и глинистых частиц. Относительно однородный механический состав и способность этих  суглинков распадаться на ореховатые и призматические небольшие кусочки обуславливают сравнительно хорошую их водопроницаемость и влагоемкость. Как разновидность покровных суглинков встречаются лесовидные суглинки, которые являются более пористыми.

Комплекс природных условий, включающий относительно влажный умеренно-континентальный климат, растительность, материнские породы ледникового происхождения и рельеф местности привели к появлению трех основных процессов почвообразования: подзолистого, дернового и болотного. Все эти процессы протекают обычно совместно, накладываясь и переплетаясь друг с другом.

На территории поселения встречаются следующие почвы:

- дерново-подзолистые;

- дерново-подзолистые заболоченные;

- дерновые;

- болотные торфяно-глеевые почвы,

Наиболее распространенными являются  дерново-подзолистые.

Эрозионные процессы на территории поселения развиты слабо.

Вывод:

- На территории Новогоряновского поселения преобладают дерново-подзолистые почвы на флювиогляциальных песках и моренных суглинках. Это почвы среднего плодородия, характеризующиеся мощностью гумусового горизонта до 10-15 см и содержанием гумуса 1,5-2,0%.

- Неблагоприятные для использования болотные и торфяно-перегнойно-глеевые занимают значительную площадь в центральной части района.

- К почвам высокого плодородия  относятся аллювиальные дерновые, развитые в поймах рек.

- Для поддержания плодородия почв необходимо разработать рациональную систему севооборотов.

2.4.  Инженерно-геологические условия

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития физико-геологических процессов, в границах Новогоряновского поселения выделяются:

- территории, неблагоприятные для строительства;

- территории, ограниченно благоприятные для строительства;

- территории, благоприятные для строительства.

Оценка территорий произведена в природных условиях для жилищного и общественного строительства.

Использование ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий допускается после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Расчетное сопротивление грунтов оснований зданий и сооружений принимается в соответствии со СНиП 2.02.01-83*.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- Поймы рек. Несущая способность грунта до 1 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0-2 м.;

- Область водораздельных болот. Несущая способность грунта до 1 кг/см2.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства, относятся:

- Слаборасчлененная плоская и пологоволнистая флювиогляциальная равнина, сложенная песками разнозернистыми с гравием и галькой. Несущая способность грунта 2,5-3,5 кг/см2. Грунтовые воды на глубине 0,1-8 м.;

- Вторая и первая надпойменные террасы, сложенные песчано-суглинистым аллювием с несущей способностью грунта до 2 кг/см2. Развито заболачивание. Поверхность осложнена западинами, старицами. Грунтовые воды на глубине 0,1-5 м.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся:

Крупно-холмистая, холмистая, полого-волнистая моренная равнина, сложенная        моренными отложениями суглинков с гравием, галькой и валунами. Несущая способность грунта 3 кг/см2;

Инженерно-геологические условия территории поселения в целом благоприятны для комплексного развития и размещения объектов капитального строительства. Исключение составляют участки со сложным геологическим строением.

Полезные ископаемые:

Территория поселения богата запасами торфа – Горяновское месторождение, а также выявлен ряд месторождений строительных материалов: пески строительные и песчано-гравийные смеси.

2.5. Растительность и животный мир

Характеристика растительного мира

Леса Новогоряновского сельского поселения относятся к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов, к лесному району хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ.

Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, береза и осина. Изредка встречается липа и ольха. В подлеске произрастают кустарники: крушина ломкая, лещина, бересклет, жимолость, можжевельник, ивы. Леса довольно разнообразны по структуре и участию пород в составе лесной формации.

Лесной фонд представлен в основном молодняками и средневозрастными насаждениями.

Леса выполняют водоохранную, защитную, санитарно-гигиеническую и оздоровительную функции.

Леса зеленых зон поселения, обладая прекрасными санитарно-гигиеническими, оздоровительными и эстетическими свойствами, являются «легкими» населенных пунктов, оказывая положительное влияние на их экологическую среду и прекрасным местом массового и индивидуального отдыха в пределах живописных лесных природных ландшафтов. Аналогичные функции выполняют и курортные леса.

Леса служат прекрасным местом обитания и кормовой базой охотничьих животных и птиц.

Леса поселения богаты пищевыми ресурсами - ягодами, грибами и лекарственным сырьем. Однако эти ресурсы должным образом не учитываются и не используются лесничеством. Сбор грибов и ягод производит только местное население. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений местным населением для собственных нужд осуществляется свободно и бесплатно.

Давая обобщенную оценку лесного потенциала поселения можно сделать вывод, что лес является важным фактором, обеспечивающим стабилизацию окружающей среды, оказывающим положительное влияние на состояние здоровья и работоспособность населения. Наконец, лес полностью обеспечивает потребность поселения в древесном сырье.

Характеристика животного  мира

Видовое разнообразие животного мира Новогоряновского сельского поселения характерно для Ивановской области в целом.

В соответствии с "Докладом о состоянии и об охране окружающей природной среды Ивановской области в 2007 г. ГУПР по Ивановской области" численность видов наземных беспозвоночных животных колеблется от 100 до 120 тыс.

Видовое разнообразие амфибий и рептилий незначительно и состоит из 9 видов амфибий и нескольких видов рептилий: земноводные - тритоны гребенчатый и обыкновенный, жаба обыкновенная, лягушки травяная, остромордая и озерная; пресмыкающиеся - веретеница ломкая, ящерица живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж, гадюка и др.

Видовое разнообразие обитающих в области птиц составляет 235 видов. Наибольшее число видов входит в отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных; подавляющее число видов являются гнездящимися. Орнитофауна разнообразна: утки, чайки, крачка речная, зяблик, иволга, дятлы, щегол, славки, синицы, коршун черный, ястреб и др. Много видов водоплавающих и околоводных птиц, в частности, уток, чаек озерных и сизых и крачек речных.

Ихтиофауна представлена следующими видами рыб: щука, окунь, карась, верховка, ерш и плотва, встречаются язь, голавль и др.

Фауна млекопитающих представлена различными видами животных, характерными для всей области в целом. В лесах водятся белки, зайцы, кабаны, лисы, лоси. Из насекомоядных встречается еж, крот и землеройки. Из мелких грызунов на территории поселения обитают полевки и лесная мышь.

Охота и рыбалка

Популярным видом отдыха всех сезонов года является любительское рыболовство и охота.

### 3. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## Анализ выполнен на основе отчета "О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям в Тейковском районе Ивановской области", разработанной территориальным (межрайонным) отделом №6 Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ивановской области на 01.012009г.4.

Структура земель по категориям на 01.01.2009 г.

| № п/п | Категория земель | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | км2 | % |
| Общая площадь поселения | 53,6 | 100 |
| в т.ч. |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | 0,51 | 0,95 |
| 2 | Земли промышленности и транспорта | 0,05 | 0,09 |
|  | - земли промышленности | 0,37 |  |
|  | - земли транспорта | 0,05 |  |
| 3 | Земли лесного фонда | 53,02 | 98,83 |
| 4 | Земли водного фонда | 0,07 | 0,13 |

## 4. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных, предоставленных администрацией поселения, в части общих численностей постоянного зарегистрированного населения, а также численности населения по отдельным половозрастным группам в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Численность населения Новогоряновского сельского поселения на 01.01.2009г. составила – 1704 человека.

Характеристика  населенных   пунктов по площади, количеству домовладений, возрастной и половой структуре общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

| № п/п | Наименование | Кол-во домо-владе-ний | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по докум. | по плану | всего | муж. | жен. | в т.ч. в возрасте |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0-6 лет | 7-16 лет | 17-55(60) лет | (56(60) лет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | муж. | жен. | всего | муж. | жен. | всего | муж. | жен. | всего | муж. | жен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| сп НОВОГОРЯНОВСКОЕ |
| 1. | с. Новое Горяново | 27 | 25,4 | 30,5 | 1301 | 617 | 684 | 84 | 44 | 40 | 174 | 81 | 93 | 896 | 407 | 489 | 147 | 85 | 62 |
| 2. | с. Междуреченск | 17 | 12,4 | 12,3 | 340 | 165 | 175 | 25 | 15 | 10 | 23 | 13 | 10 | 241 | 120 | 121 | 51 | 17 | 34 |
| 3. | д. Малое Клочково | 21 | 2,2 | 7,8 | 63 | 21 | 42 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 46 | 15 | 31 | 5 | 3 | 2 |
|  | Итого | 65 | 40 | 50,6 | 1704 | 803 | 901 | 114 | 61 | 53 | 204 | 95 | 109 | 1183 | 542 | 641 | 203 | 105 | 98 |

примечания:

- Численность населения приведена на 01.01.2009г. по данным, предоставленным администрацией поселения;

- Площадь поселений и населенных пунктов вычислена по обмеру исходного картографического материала (растровые изображения М 1:10000), предоставленного администрацией Тейковского муниципального района;

- * - площадь территорий по предварительным неутвержденным данным отчета "О наличии земель…" за 2008 г., выполненным территориальным (межрайонным) отделом :6 Упраления Федерального агентства  кадастра обьъектов по Ивановской области.

Исходным условием развития экономики Новогоряновского поселения является наличие необходимых трудовых ресурсов, основную и наиболее продуктивную часть, которых составляет население в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура общей численности населения на 01.01.2009 г., чел.

| № п/п | Наименование городского (сельского) поселения/ населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по основным группам населения |
|  |  |  | МТ | Т | СТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | сп НОВОГОРЯНОВСКОЕ | 1704 | 318 | 1183 | 203 |
| 1 | с. Новое Горяново | 1301 | 258 | 896 | 147 |
| 2 | с. Междуреченск | 340 | 48 | 241 | 51 |
| 3 | д. Малое Клочково | 63 | 12 | 46 | 5 |

Примечания:

Данные по возрастной структуре общей численности населения предоставлены администрациями поселений;

МТ, Т, СТ – группы населения соответственно младше трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и  старше трудоспособного возраста

Характеристика центра поселения по численности населения

| №№ п/п | Наименование поселения | Наименование центра поселения | Численность населения нас. пунктов , чел | Доля численности населения населенного пункта в общей численности Тейковского района (14058 чел.), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новогоряновское | с. Новое Горяново | 1301 | 9,25 |

Градация населенных пунктов по общей численности населения

| количество зарегистрированных человек |
| --- |
| 0 | 1-10 | 11-100 | 101-500 | ≥ 500 |
| V. с.п. НОВОГОРЯНОВСКОЕ |
|  |  | 1. д. Малое Клочково | 1. с. Междуреченск | 1. с. Новое Горяново |

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Новогоряновского сельского поселения, структуры сельского расселения и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, обеспечение населения собственной выпускаемой продукцией, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения.

Создание благоприятных условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть бюджета поселения, а рост доходов позволит улучшить программы в области жилищной и социальной сфер. Результат - повышение качества жизни населения поселения.

Для предложений по развитию производственной сферы поселения проведен анализ состава и состояния существующих промышленных предприятий и дана комплексная оценка производственного потенциала.

На территории Новогоряновского сельского поселения  отраслевая специализация представлена:

- сельским хозяйством;

- лесоводством;

- рыболовством;

- обрабатывающей промышленностью (производство  древесины, деревянных изделий);

- электроэнергией, газом и водоснабжением;

- транспортом, складским хозяйством и связью;

- здравоохранением и социальными услугами.

Промышленные предприятия Новогоряновского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | S, га | Форма собств. земли | Адрес | Числен-ность работаю-щих, чел. | Класс предпри-ятия | Отрасль | Вид деятельности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Производственная база. Осева Г.Н. | 0,27 | мун. | с. Н. Горяново | 8 | IV | деревообрабат. | Распиловка и строгание древесины, производство пиломатериалов |  |
| 2 | ИП Грачев | 0,59 | ЧС | с. Междуреченск, 20 | 4 | IV | деревообрабат. | Распиловка и строгание древесины |  |
| 3 | ООО "Агар" | н/д |  | с. Н. Горяново | 20 | V | пищевая | Кондитерский цех |  |

## 6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1.  Современное состояние

Жилищный фонд Новогоряновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 65 зданий, общей площадью 36,5 тыс. м2 (данные администрации поселения).

Характеристика жилищного фонда Новогоряновского сельского поселения, %

| № п/п | Наименование поселения | Жилищный фонд, % | Кол-во домо-владе-ний, шт. | Численность населения, чел. | Средняя обеспеченность общ. S жилья, м2 | Обеспеченность централизованными инж. сетями, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, тыс. м2 общ. площ. | в т.ч. в собственности | в т.ч. в домах | в т.ч. с износом |  |  |  | водо-прово-дом | канали-зацией | электри-чеством | электро-плитами | газовыми плитами | теплом | горячей водой |
|  |  |  | Муни-ципаль-ной | Част-ной | Смешен-ной | 4-5 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. | Сезон-ного прожи-вания | ( 65 % | ( 65 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новогоряновское | 36,50 | 21 | 79 | - | 29 | 69 | 2 | 0 | 99,8 | 0,2 | 65 | 1704 | 21,4 | 98 | 98 | 100 | 0 | 100 | 98 | - |

Характеристика  жилищного фонда  Новогоряновского поселения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере- ния | всего | с. Новое Горяново | с. Междуреченск | д. Малое Клочково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий объем жил. фонда | тыс. м2 общ. S кв. | 36,50 | 25,74 | 10,10 | 0,66 |
| 2. в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |
| 2.1 | государственной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |
| 2.2 | муниципальной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. | 7,80 | 4,14 | 3,08 | 0,58 |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 21,4 | 16,1 | 30,5 | 87,3 |
| 2.3 | частной собственности | тыс. м2 общ. S кв. | 28,70 | 21,60 | 7,02 | 0,08 |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 78,6 | 83,9 | 69,5 | 12,7 |
| 2.4 | смешенной собств-ти | тыс. м2 общ. S кв. |  |  |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |
| 3. в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |
| 3.1 | в многоэтажных домах (4-5 эт.) | тыс. м2 общ. S кв. | 10,64 | 10,64 |  |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 29,1 | 29,7 |  |  |
| 3.2 | в домах средней этажности (2-3 эт.) | тыс. м2 общ. S кв. | 25,20 | 15,10 | 10,10 |  |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 69,1 | 70,3 | 100 |  |
| 3.3 | в индивид-х домах постоянного проживания | тыс. м2 общ. S кв. | 0,66 |  |  | 0,66 |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 1,8 |  |  | 100 |
| 3.4 | в индивид-х домах сезонного проживания | тыс. м2 общ. S кв. | - | - | - | - |
|  |  | % от общ. V ЖФ |  |  |  |  |
| 4. в т. ч. в общем объеме жил. фонда |
| 4.1 | Жил. ф. с износом < 65% | тыс. м2 общ. S кв. | 36,38 | 25,74 | 10,10 | 0,54 |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 99,7 | 100 | 100 | 82 |
| 4.2 | Жил. ф.с износом > 65%* (в т.ч. аварийный) | тыс. м2 общ. S кв. | 0,12 |  |  | 0,12 |
|  |  | % от общ. V ЖФ | 0,3 |  |  | 18 |
| 5. | Количество домовладений | ед. | 65 | 27 | 17 | 21 |
| 6. Обеспеченность жил. фонда централиз. инж. сетями: |
| 6.1 | водопроводом | % от общ. ЖФ | 98 | 100 | 100 | - |
| 6.2 | канализацией | % от общ. ЖФ | 98 | 100 | 100 |  |
| 6.3 | электричеством | % от общ. ЖФ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | электроплитами | % от общ. ЖФ | - | - | - | - |
| 6.5 | газовыми плитами | % от общ. ЖФ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.6 | теплом | % от общ. ЖФ | 98 | 100 | 100 | - |
| 6.7 | горячей водой | % от общ. ЖФ | - | - | - | - |
| 7. | Средняя обеспеченность населения муници- пального района общей площадью квартир | м2 / чел. | 21,4 | 19,8 | 29,7 | 10,5 |
| 8. | Численность населения | чел. | 1704 | 1301 | 340 | 63 |

* имеется централизованное водоснабжение до колонок

Характерным для Новогоряновского поселения является наличие застройки с сезонным проживанием (использование под дачи в летний период).

Строительство нового жилищного фонда практически не ведется. Отмечаются единичные случаи индивидуального личного строительства. Отсутствует строительство за счет бюджетных средств.

6.2.  Проектное решение

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Характеристика жилищного фонда на расчетный срок (2030г.),  тыс. м2/га

| № п/п | Наименование поселения | Усадебная застройка | 2-3х эт. застройка | 4-5х эт. застройка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемая | Новое строи-тельство | Всего | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего | Сохраня-емая | Новое строи-тельство | Всего |
| 1 | Новогоряновское | 0,66 0,66 | - | 0,66 0,66 | 25,20 14,0 | - | 25,2 14,0 | 10,64 2,7 | 4,5 1,0 | 15,14 3,7 | 36,5 17,36 | 4,5 1,0 | 41,0 18,36 |

7.  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.   Современное состояние

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Учреждения  образования

Населенные пункты с численностью детей дошкольного возраста ≥ 10 чел

| № п п/ | Наименование | Численность детей 0-6 лет | Детское дошкольное учреждение, мест | Загрузка учреждения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект/факт |  |
|  | сп Новогоряновское | 114 |  |  |
| 1 | с. Новое Горяново | 84 | - / 40 |  |
| 2 | с. Междуреченск | 25 |  |  |

В селе Новое Горяново детские сады отсутствуют, организованы дошкольные группы на базе школ, вместимостью 40 человек.

Характеристика поселений района по наличию детей школьного возраста

| № п /п | Наименование поселения | Численность детей в возрасте 7-16 лет | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новогоряновское | 204 | 3 |

Характеристика общеобразовательных учреждений

| № п п/ | Населенный пункт | Мощность учреждения, мест | Загрузка учреждения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная | Фактическая |  |
| Среднеобразовательные школы |
| 1 | с. Новое Горяново | 375 | 140 | 37 |

Учреждения дополнительного образования детей предназначены для развития творческих способностей, формирования личности ребенка и организации досуга. Учреждения данного типа представлены следующими объектами:

- школа искусств  в с. Новое Горяново,

- детская юношеская школа физической подготовки в с. Новое Горяново.

Характеристика объектов обслуживания

| № | Наименование населенного пункта | Объекты обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | образование (вместимость/факт) | здравоохранение | культурно-досуговые | административно-деловые, торговые, финансовые, прочие |
|  |  | д/с | шк. | больн. | ФАП | клуб | библио-тека | спорт. комплекс | адм. | маг., рынок | сб. касса | пункт связи | прочие (почта, отд. милиции, пож. часть, церковь) |
|  |  | мест | мест | коек | посещ. в смену | мест | ед.хран | м2 зала | объект | объект/м2 торг.S | операц. место | объект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| V. НОВОГОРЯНОВСКОЕ с.п. |
| 1 | с. Новое Горяново | 40/29(1 | 375 / 140 | - | 40 | 200 | 15150 | 600 | 1 | 3/140 | - | 1 | пож.депо на 3 а/м. |
| 2 | с. Междуреченск | - | - | - | - | 200 | 10702 | 600 | - | 1/20 | - | 1 | пождепо |
|  | ИТОГО | - / 40 (1 | 375 / 140 | - | 40 | 400 | 25852 | 1200 | 1 | 4/160 | - | 2 |  |

7.2. Проектное решение

Повышение качества жизни населения требует создания современной системы обслуживания.

Обеспеченность учреждениями социально-нормируемых отраслей (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и пр.) требует строгого контроля. Развитие других отраслей происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения, при этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения.

Строительство объектов социальной сферы на расчетный срок (2030г.) намечено исходя из потребности, рассчитанной согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При формировании перечня объектов капитального  строительства учтены рекомендации администраций района и поселений.

Объекты образования

Размещение объектов образования определено с учетом оценки действующих объектов по техническому состоянию и степени загрузки и расчета потребности по демографическому прогнозу.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы

| № п/п | Наименование поселения | Числ-сть населения на расчетный срок, чел. | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные школы, мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей | потреб-ность | вместимость | миним. норм. обеспеч. на 1000 жителей | потреб-ность | сохра- няемые |
|  |  |  |  |  | сохра-няемые | проекти-руемые | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Новогоряновское | 1694 | 45,8 | 78 | 40 | - | 40 | 108 | 183 | 375 |

Размещение детских дошкольных учреждений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- |
|  |  | сохраняемые | проектируемые |
| НОВОГОРЯНОВСКОЕ с.п. |
| 1 | с. Новое Горяново | 40 | - |
| 2 | с.Междуреченск | - | - |

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы должны оснащаться бассейнами, кабинетами физиотерапии и массажа.

Торговля и общественное питание

В условиях рыночной экономики быстро развивается сеть предприятий торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Предусмотрена организация объектов торговли в с. Новое Горяново.

Расчет объектов обслуживания

| Наименование учреждения | Ед. изм. | сохраняемые / проектируемые |
| --- | --- | --- |
|  |  | Новогоря-новское |
| 2 | 3 | 7 |
| ДДУ | мест | - 100 |
| Общеобразов. школа | мест | 375 - |
| Центр детского творчества | мест | 40 - |
| Лесотехническая школа | объект | - |
| Больница | коек | - |
| ФАП | посещ./смену | 40 - |
| Детская консультация | посещ./смену | обслуживание выездными врачами при ФАП |
| Аптека, аптечный пункт | объект | - 1 |
| Детская молочная кухня при детской консультации | порций/сут. | - |
| Спортзалы (спорткомплексы) | м2 пл.зала | 1 200 - |
| Бассейны(2 | м2 зерк. воды | - 30 |
| Клуб | м2 общ. пл. | 400 - |
| Библиотека (при клубах) | тыс. ед. хран. | 25,852 - |
| Магазины смешанной торговли | м2 торг. пл. | 160 100 |
| КБО | рабоч. мест | - 6 |
| Приемные пункты химчисток | объект | - 1 |
| Бани | мест | - 20 |
| Пункт связи | объект | 2 - |
| Сбербанк | опер. место | - |
| Администрация поселения | объект | 1 - |

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1.  Современное состояние

Существующее транспортное обеспечение Новогоряновского поселения представлено автомобильными дорогами. Воздушный, водный, железнодорожный и  трубопроводный транспорт на территории района отсутствует.

Автодорожная составляющая представлена сетью дорог III, IV, технической категории общей протяженностью порядка 3,24 км и сетью грунтовых проселочных дорог .

Основными проблемами транспортной инфраструктуры Новогоряновского поселения является их "недоремонт", достигший вследствие нарушения сроков, износа дорожных конструкций на 40%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.

Основу дорожной сети общего пользования составляют региональные и межмуниципальные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги являются областной собственностью, их содержание и развитие находится в  сфере ответственности комитета Департамента дорожного хозяйства по Ивановской области и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.

Характеристика автодорог, находящихся на балансе федерального дорожного агентства и департамента дорожного хозяйства Ивановской области

| № п/п | Наименование | Протяжен-ность, км | Катего- рия | Интенсивность движения, приведенная, авт./сутки | Параметры поперечного профиля (ширина), м | Вид покрытия | Наличие сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | прогноз | проезжей части | земляного полотна | полосы отвода |  | мосты | трубы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. | п.м. | шт. | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| АВТОДОРОГИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА БАЛАНСЕ ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Автодороги регионального значения |
| 1 | Ростов – Иваново – Н. Новгород | 0,34 | III | 1100 | 1250 | 7,0 | 12,0 | 45,1 | А/б | 2 | 99,1 | 43 | 732 |
| Автодороги межмуниципального значения |
| 2 | Белые Березы – Новое Горяново | 2,90 | IV | 30 | 45 | 6,0 | 8,0 | 21,7 | А/б | - | - | 3 | 43 |

Перечень населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами

| Наименование поселения | Кол-во населенных пунктов | Населенные пункты, не обеспеченные автодорогами с капитальным или улучшенным типом покрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. с населением |
|  |  |  | 0 чел. | 1-10 чел. | 11-100 чел |
| Новогоряновское | 3 | - | - | - | - |

8.2. Проектное решение

Обеспеченность территории транспортной инфраструктурой имеет наибольшее значение для градостроительства, развития производственного комплекса и повышения уровня жизни населения.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-    реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;

- ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем;

- устройство перехватывающих и накопительных автостоянок для туристского транспорта;

- улучшение внешних транспортных связей.

9.   ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1.  Современное состояние

Водоснабжение

Обеспечение водой потребителей Новогоряновского поселения осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, родники, шахтные колодцы.

Водопроводные сооружения представлены насосными станциями, накопительными водонапорными башнями, сетями.

Сооружения водоподготовки, имеющиеся в с. Новое Горяново, не функционируют, необходима реконструкция.

Канализация

Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от  многоквартирного жилищного фонда, производственных  зданий и сооружений населенных пунктов осуществляется по  канализационной сети на очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки с. Новое Горяново по системе самотечной и напорной канализации направляются в пруды-отстойники бывшего свинокомплеса "Боровое", расположенные в районе д. Мелюшево. Протяженность трассы самотечного коллектора ( 5 км. Ранее хозбытовые стоки от села отводились на очистные сооружения свинокомплекса "Боровое", расположенные северо-восточнее д. Ново-Василево, с последующим выпуском в р. Безымянный. В настоящий момент очистные сооружения, также как и свинокомплекс, не функционируют, разрушены.  В 2003 г. разработан проект очистных сооружений мощностью  200 м3/сут, размещаемых в границе населенного пункта. Строительство очистных сооружений запланировано на 2010-2012 гг.

Хозяйственно-бытовые стоки с. Междуреченск по системе самотечной и напорной канализации ранее направлялись на ОС птицефабрики "Лесное", которые в настоящий момент, как и птицефабрика, разрушены. Стоки выпускаются в пониженное место на рельеф (болото "Дойкино" – памятник природы областного значения). Строительство очистных сооружений запланировано на 2010-2012г.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоэтажная застройка, частный сектор не канализован, отвод стоков производится в выгребные ямы.

Теплоснабжение

Самые мощные источники теплоснабжения расположены в с. Новое Горяново и с. Междуреченск, так как данные котельные строились для свинокомплекса "Боровое" и  птицефабрики "Лесное", которые в настоящий момент не функционируют. Для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда в  настоящий момент задействовано ( 10 % мощности котельных, что ведет к удорожанию предоставляемых услуг.

Характеристика населенных пунктов по наличию централизованных систем инженерного обеспечения

|  | Наименование населенного пункта | Чис-лен-ность насе-ления, чел. | электро-снабжение | тепло-снабжение | газо-снабжение | водо-снабжение | кана-лизование | связь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | се-ти | соору-жения | се-ти | соору-жения | се-ти | соору-жения | се-ти | соору-жения | се-ти | соору-жения | се-ти | соору-жения |
|  | с. Новое Горяново, 2 уч. | 1301 | + | 4ТП, ПС | + | 2 кот. | - | - | + | 7 скв. | + | КНС | + | таксоф., ВСС АТС |
|  | с. Междуреченск | 340 | + | ТП, ПС | + | кот. | - | - | + | 3 скв. | + | КНС | + | таксоф. |
|  | д. Малое Клочково | 63 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | таксоф. |

- Цветом выделены населенные пункты, в которых имеется многоквартирный жилищный фонд;

- Знаками "+", "-" указано наличие (отсутствие) централизованных инженерных сетей и сооружений;

- "ВСС" – вышка сотовой связи;

- "таксоф." – установлен таксофон  IMS 450, в соответствии с федеральной программой "Таксофонно-универсальная услуга", реализованной в 2006-2008 гг

9.2. Проектное решение

Водоснабжение и канализация

На территории Новогоряновского поселения необходимо проведение комплекса работ по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения и канализации многоквартирной жилой застройки, рекреационных  и производственных объектов, включающего:

- реконструкцию и строительство сетей;

- строительство водозаборных сооружений с системой водоподготовки;

- строительство очистных сооружений.

Водоснабжение усадебной застройки может осуществляться от автономных источников (шахтных колодцев и скважин), канализация – в герметичные выгреба и локальные очистные сооружения.

Газоснабжение

Характеристика проектируемых объектов газоснабжения Новогоряновского сельского поселения  от ГРС "Ильинское"

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расход газа, м3/час | Давление газа перед ШРП, кгс/см2 | Количество ПГБ, ГРП, ШРП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое Горяново | 66 | 3,4 | 1 |

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первейшими мероприятиями по реализации положений Генерального плана являются:

- Разработка правил землепользования и застройки;

- Установление геодезических границ земельных участков;

- Разработка проектов планировок поселений;

- Строительство административного центра поселения;

- Развитие сети дорог.